## Slide 1: Table de Mixage : SmartMix
SAE BUT 3 GEII ESE

## Slide 2: Sommaire
Présentation de système
Détails des sous-systèmes
Conception et mise en œuvre
Implantation
Vérification
Dysfonctionnements et maintenance
État actuel du système
Conclusion et pistes d'amélioration

## Slide 3: Présentation de système
Mixage des signaux audios (analogiques ou numériques) envoyés par des instruments développés par les étudiants de BUT 3 GEII ESE
Fonctionnalités clés :
2 Entrées Numériques
2 Entrées Analogiques
Synchronisation des données

## Slide 4: FAST

## Slide 6: Détails des sous-systèmes

## Slide 7: Conception
Conception d’un système électronique modulaire
Traitement des Signaux analogiques et numériques : filtrage, Gain, Offset, conversion, synchronisation
Choix techniques justifiés en fonction des contraintes de performance, consommation et coût
Outils et technologies utilisés :
  Raspberry Pi 4B
  CAO : Altium Designer
  Simulation : LTSpice
  Langages : C++, Python
  Versioning : Git (GitHub -> GitLab)

## Slide 8: Conception

## Slide 9: Conception

## Slide 10: Conception

## Slide 11: Vérification
Approche PDCA (Plan – Do – Check – Act) :
  Plan : Planifier : définition des objectifs de tests et critères de validation
  Do : Déployer : exécution des tests unitaires et d'intégration
  Check : Contrôler : analyse des résultats, identification des écarts
  Act : Ajuster : actions correctives et amélioration continue

## Slide 12: Vérification
Exemple :
  Plan : Conception de Carte ADC et horloge externe avec un oscillateur quartz
  Do : Test de différents signaux
  Check : problème avec l’horloge 11MHz, a cause des caractéristiques des composants
  Act : Configurer la carte pour utiliser le 2eme mode de Horloge Externe.

## Slide 13
Exemple de dysfonctionnement

## Slide 14
Sous-système | Modules Testés | Type de Test | Critères de Validation | Résultats | Actions Correctives
Carte Mère | FT9-0 & FT9-1 | Tests de fonctionnement | Bonne modularité et absence de court-circuit | Fonctionnel | Aucune
Entrée Audio Analogique | FT2-0 | Test de pré-amplification et filtrage | Amplification correcte, atténuation bruit | Fonctionnel | Aucune
 | FT2-1 | Test de régulation du gain | Variation du gain conforme aux attentes | Fonctionnel | Aucune
 | FT2-2 | Test de décalage (offset) | Offset réglable et stable | Fonctionnel | Aucune
 | FT3-0 | Conversion analogique-numérique (ADC) | Résolution entre 12 et 24 bits, échantillonnage à 44,1 kHz | Fonctionnel | Aucune
Entrée Audio Numérique | FT1-0 | Test de réception MIDI | Réception des messages MIDI sans erreur | Fonctionnel | Aucune
 | FT6 | Synchronisation MIDI |  | Non-disponible ou en cours | Aucune
 | FT3 -1 | Programme Conversion Analogique Numérique |  | Non-disponible ou en cours | Aucune
Synthèse globale des Test et état actuelle de système

## Slide 15: Implantation, Checklist
Alimentations
  Tensions requises : +12V, -12V, 3.3V, 5V.
  Connexion aux connecteurs dédiés.
2. Connexions des Entrées Analogiques & Numériques
  Sources Analogiques : jack 3.5mm, sources audios.
  Signaux Numériques : Niveau logique 3.3V pour le MIDI, jack 3.5mm
3. Installation du Système
  Préparation de la carte SD.
  Installation de Raspberry Pi OS et des bibliothèques nécessaires.
  Démarrage de la Raspberry Pi avec le programme dédié.
4. Précautions
  Respect des niveaux de signal : +4 dBu (1.736V peak) pour l’analogique.
  Manipulation électrique uniquement système éteint.
  Suivi des schémas et consignes de sécurité.

## Slide 16
Définition : Intervention anticipée pour éviter l’apparition de pannes.
Actions réalisées :
Vérification régulière des connexions entre modules
Inspection visuelle pour détecter usure ou corrosion
Nettoyage des éléments sensibles
Exemple concret : Nettoyage régulier des potentiomètres pour garantir leur bon fonctionnement
Maintenance Préventive

## Slide 17
Définition : Intervention après l'apparition d'un dysfonctionnement pour restaurer le système.
Actions réalisées :
Remplacement des modules ou composants défectueux
Réparation des connexions endommagées
Exemple concret : Remplacement des potentiomètres en fin de vie ou présentant des erreurs de lecture
Maintenance Corrective

## Slide 18: Facilité de Maintenance

## Slide 19
Mixer l’Audio
Connecter les Instruments
Recevoir les données
Assuer la sureté du systeme
Facilite de l’évoluivité et la maintenance
Alimenter le système
Envoyer un signal sonore en sortie.
Synchronisation
Check List & CDC
Fonctionne
Fonctionne en état degradé
Non fonctionnel

## Slide 20
Finir la programmation de ADC
Intégrer tous les systèmes ensemble
Gain automatique : Signaux analogiques
Mettre plus d’entrées et moyens d’envoyer des signaux.
Mettre en place des procédures de maintenance automatisées pour détecter les défaillances rapidement.
Traitement temps réel.
Reste a Faire
Pistes ameliorations

## Slide 21: Questions